Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный

район Кировской области

от ________________ № ________

ПРАВИЛА

расчёта финансовых  затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального района

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера ассигнований из Дорожного фонда муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, предусматриваемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Омутнинского муниципального района (далее - автомобильные дороги).

2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы  (Н прив.),  рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н х  К деф. х  К кат., где:

Н – установленный постановлением Правительства Кировской области от 28.04.2009 № 9/88 « О нормативахфинансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и правилах их расчета» в редакции постановления правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/793 « О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.04.2009 № 9/88 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и правилах их расчёта»  норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог V категории с учетом инфляции;

К деф. - индекс-дефлятор (прогнозный) в части содержания автомобильных дорог  (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы);

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог согласно данным, приведенным  в              таблице 1.

# Таблица  1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по содержанию автомобильных дорог

в соответствии с категориями

| Виды работ | Категория автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |
| --- | --- |
|  | III | IV | V | Грунтовая |
| Содержание | 1,14 | 1,05 | 1,0 | 0,5 |

3. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учётом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчётные протяженности округляются до километров).

_________