Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 30.12.2021 № 934

НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области

1. Область применения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.1 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 10.1 Закона области, населения Омутнинского района и предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Омутнинского района.

1.3. Местные нормативы включают  расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Омутнинского района и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Омутнинского района и правила и область применения расчётных показателей.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в схему территориального планирования Омутнинского района.

2. Основная часть

2.1. Расчётные параметры дорог сельских поселений до основных дорог принимать из расчета скорости движения 60 км/ч, шириной полосы 3,5 м, полос движения 2.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект | 1 | Не нормируется |
| 2. | Автостоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта, кв. м <**> | до 47 туристов - 54 кв. м; от 48 до 94 туристов - 108 кв. м; от 95 до 141 туриста - 162 кв. м и т.д. | 100 м от входа в вокзал |

** Площадь автостоянки туристических автобусов рассчитывается исходя из количества туристов, прибывающих на вокзал в час "пик" туристического сезона. Размер автостоянки для 1 автобуса (стандартные размеры туристического автобуса класса люкс составляют 12 метров x 2,5 метра, пассажировместимость - 47 человек) с учетом обеспечения прохода туристов к багажному отсеку и посадки в автобус составляет 12 метров x 4,5 метра = 54 кв. метра. Максимальное расстояние от стоянки туристических автобусов до входа в вокзалы всех видов транспорта составляет 100 метров.

Примечание: 1. Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

2.2 Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, составляет 10% от расчетного количества машино-мест.

Таблица 2

| № п/п | Объект отдыха, рекреационная территория, зона отдыха и курортная зона | Расчетная единица | Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 2. | Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 3. | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 4. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 10 |
| 5. | Курортная зона | 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 10 |

Примечание: для объектов отдыха, рекреационных территорий, зон отдыха и курортных зон, которые не указаны в таблице 2, количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей принимается в соответствии с заданием на проектирование.

#### 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

При подготовке документов территориального планирования с целью размещения объектов регионального и муниципального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории муниципальных образований Кировской области устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения создаются по решению муниципальных образований.

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные организации городских поселения | 58 мест на 1 тыс. жителей | 1000 метров |
| 2 | Детские дошкольные организации сельского поселения, мест на 1 тыс. жителей | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 3 | Общеобразовательные школы городских поселения | 98 мест на 1 тыс. жителей | 1000 метров |
| 4 | Общеобразовательные школы сельского поселения, мест на 1 тыс. жителей | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II – III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 3 | Школы-интернаты, | 1,95 мест на 1 тыс. жителей | 30 км |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, | 15,8 мест на 1 тыс. жителей | 30 км транспортной доступности |
| 5 | Общеобразовательные организации дополнительного образования детей, внешкольные учреждения, | 98,5 мест, в том числе: станция юных туристов –4; спортивная школа – 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 мест на 1 тыс. человек | 30 км |

Примечания:

1) Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта10.4 СП 42.13330.2016.

2) Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

3) Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4) Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

#### 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

##### Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические организации, посещений в смену на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | муниципальный район | 30 | 1,5 км |
|  | сельское поселение | 20 | 1,5 км |
| 2. | Стационары всех типов, коек на 1 тыс. жителей на муниципальный район | 7 | 30 км |
| 3. | Дома (больницы) сестринского ухода, койки на 1 тыс. жителей |  | 30 км |
|  | городское поселение | 1,8 |  |
|  | сельское поселение |  |  |
| 4. | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, объектов на муниципальный район | по заданию на проектирование | в пределах зоны 20-минутной доступности на специальном автомобиле |
| 5. | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобилей на муниципальный район | 1 на 5 тыс. человек сельского населения (но не менее 2 машин) в пределах зоны 30-минутной доступности | 15 км (стандартом оказания медицинской помощи не предусмотрены) |
| 6. | Фельдшерско-акушерские пункты, объектов |  | не нормируется |
|  | сельские поселения | 1 на 300 человек |  |
| 7. | Отделения общей врачебной (семейной) практики |  | не нормируется |
|  | на участке врача семейной практики | 1500 человек взрослого и детского населения |  |
|  | на участке врача общей практики | 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше |  |
| 8. | Раздаточные пункты молочных кухонь, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек |  |  |
|  | городское поселение |  | 800 метров |
| 9. | Родильные дома и родильные отделения, объектов | по заданию на проектирование | не нормируется |
| 10. | Аптеки, объектов |  |  |
|  | городское поселение | 1 на 10 тыс. человек | 800 метров |

Примечания:

1. Показатель обеспечения койками в больницах не должен учитывать места в дневных стационарах.

2. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.

3. В сельских населенных пунктах следует размещать одну аптеку или аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать один аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании.

2.6. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, размещаются в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 
№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

2.7. Вместимость организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 №Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 №Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2.8. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме.

2.9. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно- оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимают органы местного самоуправления муниципального района | по заданию на проектирование | 1,5 км |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |
| 5 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. метров зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | 1,5 км |

Примечания к таблице 3:

1) Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2) В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров.

3) Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

#### 2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Наименования расположенных на территории Кировской области объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утверждаемой правовым актом министерства охраны окружающей среды Кировской области.

2.11. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения (размер населенного пункта) |  |  |
| 1.1 | Малый город, поселок городского типа, кв. м. на чел. | 10 | Не нормируется |
| 1.2 | Сельский населенный пункт, м.кв/на чел. | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты в области культурно-досугового назначения |  |  |
| 2.1 | клубы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 80 | Не нормируется |
|  | сельское поселение |  |  |
| 2.1 | Музеи, объектов |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | 30 минут - 1 час транспортной доступности |
|  | городское поселение | 1 | 15 - 30 минут транспортной доступности |
| 2.2 | Выставочные залы, объектов муниципальный район | 2 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
| 2.3 | Библиотеки, объектов |  |  |
|  | муниципальный район (административный центр района) |  | 30 минут - 1 час транспортной доступности |
|  | межпоселенческая библиотека | 1 |  |
|  | детская библиотека | 1 |  |
|  | городское поселение |  | 15 - 30 минут шаговой доступности, 15 - 30 минут транспортной доступности |
|  | общедоступная библиотека с детским отделением | 1 на 15 тыс. человек |  |
|  | сельское поселение (административный центр сельского поселения) |  | 15 - 30 минут шаговой доступности, 15 - 30 минут транспортной доступности |
|  | общедоступная библиотека с детским отделением | 1 |  |
|  | филиал общедоступных библиотек с детским отделением | 1 на 1 тыс. человек |  |
| 3 | Отделения связи, объектов |  |  |
|  | городское поселение | 1 на 2,5 тыс. жителей | 800 метров |
|  | сельское поселение | 1 на 2 тыс. жителей, но не менее одного на сельское поселение | 800 метров |
| 4 | Муниципальные архивы, объект муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 5 | Отделы ЗАГС, объект муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 6 | Центры занятости населения, объект муниципальный район | 1 | Не нормируется |
| 7 | Участковые пункты полиции |  |  |
|  | городское поселение | 1 объект на 2,8 - 3 тыс. человек | соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации |
|  | сельское поселение с численностью населения от 1 тыс. человек | 1 объект на 2,8 тыс. человек |  |
|  | два и более сельских поселения с численностью населения менее 1 тыс. человек каждое, расположенных в границах одного муниципального района |  |  |
| 8 | Объекты ритуальных услуг местного значения района |  |  |
| 8.1 | Кладбище традиционного захоронения, га на 1 тыс. человек | Размер земельного участка 0,24 | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |

Примечания к таблице 5:

1) Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га.

2) Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3) Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного  питания,  бытового  обслуживания,  учреждений  жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчётные показатели устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

4) Размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га.

2.12. Требования к размещению объектов электро, газоснабжения поселений местного значения муниципального района.

Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

Воздушные линии электропередачи (далее ВЛ) напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно- деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учётом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.

3. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. В местных нормативах установлены расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района с учётом:

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области»;

схемы территориального планирования Омутнинского района, утверждённой решением Омутнинской районной Думы от 25.05.2011 № 25 «Об утверждении Схемы территориального планирования Омутнинского района»;

социально-демографического состава и плотности населения на территории Омутнинского района, (из расчета: проживает - 43,00 тыс. чел., плотность населения - 10,4 чел./кв. км.).

3.2. Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Омутнинского района, устойчивое развитие его территорий.

3.3. Минимальные расчётные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

3.4. Обоснование, установленных в разделе 2 настоящих местных нормативов градостроительного проектирования,  расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

- в области транспорта						- 0,5 км;

- в области образования					- 0,5 км;

- в области физической культуры и спорта		- 0,5 км;

- в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 									- 3 км;

- в иных областях						- 1 км.

________