# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2022                                                                                           	№ 67

пгт. Песковка

О нормативах градостроительного проектирования

муниципального образования Песковское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8, части 3 статьи 29.2, статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области, администрация Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области. Прилагаются.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Песковского городского поселения, разместить на официальном сайте Омутнинского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня его принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Песковского городского поселения         			 А.С. Топоров

# ПОДГОТОВЛЕНО

# Заведующий отделом архитектуры и

градостроительства, главный архитектор

администрации Омутнинского района                                        В.Н. Голоколенов

«____»________2022

# СОГЛАСОВАНО

Разослать: администрация - 2

отдел архитектуры и градостроительства - 1

для опубликования - 1

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области

от 19.05.2022 № 67

НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования Песковское

городское поселение Омутнинского района  Кировской области

1. Область применения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.1 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 10.1 Закона области, населения Песковского городского поселения и предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Песковского городского поселения.

1.3. Местные нормативы включают  расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Песковского городского поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Песковского городского поселения и правила и область применения расчётных показателей.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в схему территориального планирования Омутнинского района.

2. Основная часть

2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 1, сельских поселений – по таблице 2.

Таблица 1

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наимень- ший радиус кривых в плане, с виражом/без виража м | Наиболь- ший продольный уклон, ‰ |  | Наимень- ший радиус вертика- льной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основные улицы городского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 0 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допус- кается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |
| парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 | - |
| Проезды: - основные - второстепенные | 40 30 | 3,0 3,5 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 600 600 | 250 200 | 1,0 0,75 |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля УДС - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | - 20 | 1,50* 1,00** 1,5** 100** | 1-2 2 1-2 2 | - 25 25 | - 70 70 | - |  |  |

* При движении в одном направлении.

** При движении в двух направлениях.

Примечания к таблице № 1:

1) Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50–100; магистральных улиц – 40–100; улиц и дорог местного значения – 15–30.

2) В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3) В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

4) В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

5) При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6) Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

Таблица 2

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движе- ния | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | - |

2.2. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект | 1 | Не нормируется |

2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты в области образования местного значения |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 58 | 500 метров |
|  | сельские населенные пункты в составе городского поселения | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 98 | 500 метров |
|  | сельские населенные пункты в составе городского поселения | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 3 | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей | 1,95 | не нормируется |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, мест на 1 тыс. жителей | 15,8 | 30 км транспортной доступности |
| 5 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | 98,5 мест, в том числе: станция юных туристов –4; спортивная школа – 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 | не нормируется |

Примечания к таблице 4:

1) Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2) Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016.

3) Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Д СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4) Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно- оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 3 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |
| 4 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. метров зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | 1,5 км |

Примечания к таблице 5:

1) комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении;

2) в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. метров;

3) вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

# Расчетные показатели в сфере жилищного строительства.

Социальный норматив жилищной обеспеченности − 20 кв. метра общей площади на человека.

Минимальные размеры участка:

в усадебной застройке сельских поселений - 600 кв. м;

для блокированных жилых домов: 150 кв.м. (включая площадь застройки);

# для многоквартирных отдельно стоящих или секционных жилых домов (из расчета на 1 квартиру): 75 кв.м.  (включая площадь застройки); 30 кв.м. (без застройки);

# в многоквартирной секционной застройке (2 - 3 этажа) – 30-60,0 кв. м;

в многоквартирной (секционной и точечной) застройке (4 - 5 этажей) - 17,5 кв. м/человека.

При подготовке документации по планировке территории для зоны усадебной застройки минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках в усадебной застройке следует принимать:

от красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек	5 метров

от границ соседнего участка до: основного строения – индивидуального жилого дома 3 метра, бани, гаража, сарая и другого 1 метр.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках * 6 метров (* Принимается с учетом противопожарных требований (обязательных) согласно таблицы 6.

Таблица 6

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III C0 | II, III C1 | IV C0, C1 | IV, V C2, C3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

# Основными показателями плотности застройки территориальных зон микрорайона, квартала, части квартала являются:

# коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади микрорайона, квартала, части квартала;

# коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона, квартала, части квартала.

# Плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более, чем в приведенной таблице 7.

Расчетные характеристики таблицы для жилых территориальных зон применяются при подготовке проектов планировки с проектами межевания микрорайона, квартала, части квартала при новой застройке (в том числе комплексного освоения территории в целях жилищного строительства), а также в условиях реконструкции существующей застройки (реконструируемой территории).

### Таблица 7

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

П р и м е ч а н и я

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения согласно таблицы 8.

Таблица 8

| Учреждения | Расчетный норматив на 1000 жителей | Площадь участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дошкольные образовательные организации | охват - 75% детей | кв. м/место для: отдельно стоящего здания: до 100 мест - 44, более 100 мест - 38, |
| Общеобразовательные организации | охват - 75% детей | кв. м/место для: школы I ступени (начальной) - 50, школы II - III ступени (средней): до 400 учащихся - 55, свыше 400 до 500 учащихся - 65, свыше 500 до 600 учащихся - 55 |
| Стационары всех типов | 13,9 койки | кв. м на 1 койку при мощности стационара: до 50 коек - 210, 50 - 100 коек – 210-160, 100 - 200 коек – 160-110, 200 - 300 коек – 110-80, 300 - 500 коек – 80-60, Более 500 коек - 60 |
| Поликлиники | 23 посещения в смену | 0,1 га на 100 посещений в смену |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрительских мест в населенных пунктах с числом жителей: до 500 чел. - 300, 300-230 230-190 190-140 | по заданию на проектирование |
| Магазины продовольственных товаров | 100 кв. м торговой площади | га на торговый центр, обслуживающий: до 1 тыс. человек - 0,1 - 0,2, 1 - 3 тыс. человек - 0,2 - 0,4, 3 - 4 тыс. человек - 0,4 - 0,6, 5 - 6 тыс. человек - 0,6 - 1,0, 7 - 10 тыс. человек - 1,0 - 1,2 |
| Магазины промышленных товаров | 200 кв. м торговой площади |  |
| Предприятия общественного питания | 40 | При числе мест, га на 100 мест: До 50 – 02,-0,25 га Св 50 до 150 0,2-0,15 150 0,1 |
| Спортзалы | кв. м площади, в населенных пунктах с числом жителей, тыс. человек: свыше, 70-80 | по заданию на проектирование |

Радиус доступности учреждений обслуживания согласно таблицы 9.

Таблица 9

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | В городах | В сельских поселениях и районах малоэтажной застройки |
| Дошкольные образовательные организации | 300 | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Торгово-бытовые учреждения повседневного пользования | 500 | 800 |
| Аптеки | 500 |
| Отделения связи | 500 |
| Торгово-бытовые центры периодического обслуживания | 500-800 | 2000 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 |

Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения согласно таблицы 10.

Таблица 10

| Учреждения массового отдыха | Мест на 1000 жителей | Площадь участка, кв. м/1 место |
| --- | --- | --- |
| Санатории для взрослых | 7 | 125 |
| Детские санатории | 5 | 145 |
| Пансионаты, дома отдыха | 8 | 130 |
| Кемпинги | 9 | 150 |
| Туристические базы | 9 | 75 |
| Охотничьи, рыболовные базы | 0,5 | 30 |
| Детские летние лагеря | 20 | 150 - 200 |

Площадь озелененных территорий общего пользования населенного пункта 12 кв. м/человека.

  - Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания.

Расчетный уровень автомобилизации - 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (378 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси).

Плотность магистральной сети в среднем по городу - 2 - 3 км/кв. км.

Расстояния между остановками общественного транспорта - 400 - 600 метров.

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта:

в районах многоэтажной застройки - 500 метров;

указанное расстояние

следует уменьшать в климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г и ПА до 300 м, а в

климатическом подрайоне ТД и климатическом районе IV - до 400 м.

Обеспеченность гаражами или стоянками для долговременного хранения машин - 90% индивидуальных транспортных средств.

Допускается размещение 70% мест долговременного хранения индивидуальных транспортных средств в жилой зоне при доступности мест хранения не более 500 метров.

# Нормативы объектов обслуживания транспортных средств:

# станции технического обслуживания автомобилей (далее - СТО) принимаются из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

# автозаправочные станции (далее - АЗС) - из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

# минимальная санитарно-защитная зона от АЗС - 50 метров (АЗС для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина, автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 метров/сутки без объектов технического обслуживания автомобилей);

# минимальная санитарно-защитная зона от СТО - 50 метров (СТО легковых автомобилей до 5 постов).

# Расчетные показатели в сфере инженерного обслуживания.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды согласно таблицы 11.

Таблица 11

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/ст. общий |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 100 |
| с ванными и местными водонагревателями | 150 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 |

Расчетные расходы воды на поливку - 50 - 90 л/сутки на человека.

Расчетные расходы воды на противопожарные нужды - в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Расчетный среднесуточный (за год) расход сточных вод населенных пунктов определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения (без учета расхода воды на поливку и противопожарные нужды).

# Удельный расход тепла для жилых зданий на нужды теплоснабжения (при расчетной температуре наружного воздуха минус 33 град. C) в зависимости от этажности застройки согласно таблицы 12.

# Таблица 12.

| Этажность застройки | , Вт/кв. м общей площади |
| --- | --- |
| 1 - 2 этажа | 180 |
| 3 - 4 этажа | 106 |
| 5 и более | 90 |

# Укрупненные показатели потребления газа для жилищно-коммунального сектора:

# при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 куб. м/год на 1 человека;

# при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 куб. м/год на 1 человека;

# при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения:

# - в городе 125 куб. м/год на 1 человека,

# - в сельской местности 165 куб. м/год на 1 человека.

# Укрупненные показатели электропотребления согласно таблицы 13.

# Таблица 13

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт.ч/год на 1 человека | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Застройка, не оборудованная стационарными электроплитами | 1700 | 5200 |
| Застройка, оборудованная стационарными электроплитами (100% охвата) | 2100 | 5300 |

# Нормы накопления коммунальных отходов согласно таблицы 14.

# Таблица 14

| Коммунальные отходы | Удельные нормы накопления на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: | от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
|  | от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
|  | общее количество по поселению с учетом общественных зданий | 280 - 300 | 1400 - 1500 |
| Жидкие | жидкие бытовые отходы из выгребов (в неканализованной застройке) | - | 2000 - 3500 |
| Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей, парков | 5 - 15 | 8 - 20 |

2.8. Элементами территории земельного участка многоквартирного дома являются:

территория под зданием;

проезды к зданию, тротуары;

открытые площадки для временного пребывания автомобилей (парковка);

автостоянки для хранения машин;

озелененная территория (придомовые зеленые насаждения);

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения;

площадки для занятия физкультурой;

площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки).

При подготовке проектной документации для строительства многоквартирного дома на отдельном земельном участке в кварталах существующей застройки населенного пункта для расчета удельных размеров площадок различного функционального назначения следует принимать показатели не менее установленных в таблице 15.

Таблица 15

| Удельные размеры площадок | Кв. м/человека |
| --- | --- |
| Суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, площадка для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки) | 3,0 1,2 (при применении модульных игровых детских комплексов на земельных участках) |
| Для озеленения территории | 4,0 |
| Автостоянка для долговременного (постоянного хранения) автотранспорта | 0,8 на 1 квартиру |
| Для велопарковки | 1 на 20 квартир, но не менее 2 на 1 подъезд |

Примечания к таблице 15:

1) Вне зависимости от выбранного застройщиком технического варианта размещения площадок благоустройства, допускаемого нормами проектирования, приводимыми в настоящей таблице, параметры удельных размеров площадок различного функционального назначения учитываются в обязательном порядке при определении нормируемой площади земельного участка при условии размещения таких площадок в надземном исполнении при обеспечении санитарных разрывов до нормируемых объектов. В расчет могут не включаться автостоянки долговременного (постоянного) хранения автотранспорта в случае размещения их в подземном (полуподземном) исполнении, встроенные, встроенно-пристроенные.

2) Допускается размещать автостоянки для долговременного (постоянного) хранения автомобилей на отдельном земельном участке, правообладателем которого является застройщик, осуществляющий строительство основного строения.

3) Для размещения открытых автостоянок минимальную площадь одного машино-места для легковых автомобилей без учета подъездных путей и маневрирования следует принимать в соответствии с СП 113.13330.2012.

4) Допускается перераспределение показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом согласно пункту 4 примечания таблицы 10 настоящих региональных нормативов.

5) При застройке земельного участка, примыкающего к паркам, зеленым массивам, допускается уменьшать площадь озеленения, но не более чем на 50%.

6) Допускается устройство общих площадок для мусорных контейнеров, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

7) Нормативное расстояние площадок от окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016.

8) На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

9) На территориях организаций, учреждений и предприятий обслуживания необходимо предусматривать велопарковки для их посетителей в соответствии с таблицей 16.

###### Таблица 16

| Организация, учреждение и предприятие обслуживания | Норматив |
| --- | --- |
| Автовокзалы, железнодорожные вокзалы | 1 велопарковка на 200 посетителей в день, включая сотрудников |
| Здания и помещения административно-управленческих учреждений, общественных организаций | 1 велопарковка на 20 посетителей в день, включая сотрудников |
| Общеобразовательные организации дополнительного образования детей | 1 велопарковка на 25 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования, научно-исследовательские и проектные институты | 1 велопарковка на 20 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся |
| Медицинские организации | 1 велопарковка на 10 посетителей в день, включая сотрудников |
| Бизнес-центры, офисы, торговые центры и рынки, торговые заведения и заведения общественного питания (вне торговых центров), магазины | 1 велопарковка на 50 посетителей в день, включая сотрудников |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы), культурно-досуговые учреждения | 1 велопарковка на 15 посетителей в день, включая сотрудников |

Примечания: 1. Велопарковки размещаются не далее 15 метров от основного входа в здание (подъезда), в том числе на тротуаре вне его пешеходной части.

2. Минимальное количество велостоек на велопарковке следует принимать не менее двух единиц.

2.9. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения принимаются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, ГОСТа Р 50602-93, ГОСТа Р 50917-96, ГОСТа Р 50918-96, ГОСТа Р 51261-99, ГОСТа Р 51630-2000, ГОСТа Р 51631-2008, ГОСТа Р 51671-2000, ГОСТа Р 52872-2007, ГОСТа Р 52875-2007

2.10. Местные нормативы являются обязательными для администрации Песковского городского  поселения при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности.

2.11. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Омутнинского района принимаются в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон бытовых и промышленных отходов, объект | 1 | не регламентируется |

2.12. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения (размер населенного пункта) |  |  |
| 1.1 | Малый город, поселок городского типа, кв. м. на чел. | 10 | Не нормируется |
| 1.2 | Сельский населенный пункт, м.кв/на чел. | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства |  |  |
| 2.1 | Музеи, объект | 1 | 30 мин – 1 час транспортной доступности |
| 2.2 | Выставочные залы, объект | 2 | 30мин 40 мин–транспортной доступности |
| 3 | Объекты ритуальных услуг местного значения района |  |  |
| 3.1 | Кладбище традиционного захоронения, га на 1 тыс. человек | Размер земельного участка 0,24 | В соответствии с санитарными правилами |

Примечания к таблице 17:

1) Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га.

2) Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3) Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного  питания,  бытового  обслуживания,  учреждений  жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчётные показатели устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

4) Размер земельного участка для кладбища определяется с учётом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га.

2.13. Требования к размещению объектов электро, газоснабжения поселений местного значения муниципального района.

Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

Воздушные линии электропередачи (далее ВЛ) напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно- деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными.

Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учётом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

2.13.1.Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330.

2.13.2. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах)  следует  предусматривать,  как  правило,  при  необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500–1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) – свыше 10 мм, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 23-01; СП 31.13330; СП 32.13330 и СНиП  41-02.

П р и м е ч а н и е — Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

3. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. В местных нормативах установлены расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учётом:

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Омутнинского района, утверждённой решением Омутнинской районной Думы от 25.05.2011 № 25;

социально-демографического состава и плотности населения на территории Песковского городского поселения, (из расчета: проживает – 5.399 тыс. чел., плотность населения – 8,4 чел./кв. км.

3.2. Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Песковского городского поселения, устойчивое развитие его территорий.

3.3. Минимальные расчётные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

________