АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2021	№ 15

Дер. Ежово

Об актуализации схемы водоснабжения  на территории муниципального
 образования Вятское сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Вятского сельского поселения, администрация муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему водоснабжения на территории муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области  на 2021-2023 годы. Прилагается.

2. Обнародовать настоящее постановление  путем размещения его на официальном Интернет - сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район   Кировской области и на информационных стендах..

3.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

Н.М. Пролеев

собой.

Глава администрации

муниципального образования 
Вятское сельское поселение

Утверждена 
постановлением администрации 
Вятского сельского поселения 
от 05.04.2021 № 15

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Киров 2013

Оглавление

Введение	4

Общие сведения о Вятском сельском поселении	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	10

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	15

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	16

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	22

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»	24

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	25

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	26

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	27

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

## Введение

Схема водоснабжения и водоотведения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Вятского сельского поселения являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- Договор №

## Общие сведения о Вятском сельском поселении

Центром муниципального образования «сельское поселение Вятское» является деревня Ежово

Муниципальное образование Вятское сельское поселение включает 15 населенных пунктов

- деревня Ежово

- деревня Волчата

- деревня Зимино

- село Красноглинье

- деревня Лупья

- деревня Лусники

- деревня Пермская

- деревня Пестери

- деревня Петухи

- деревня Ренёвская

- деревня Рякино

- деревня Сидорята

- деревня Турундаевская

- посёлок Юбилейный

- ж.д. разъезд 92 км

Население сельского поселения составляет 390 человек

Схема Вятского сельского поселения представлении на рисунке 1.

Рисунок 1 Схема Вятского сельского поселения.

Рис. 1 Схема территориального деления  д.Зимино Вятского сельского поселения Омутнинского  района Кировской области

Рис. 2 Схема территориального деления д.Ежово Вятского сельского поселения Омутнинского  района Кировской области

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Обслуживание системы водоснабжения на территории Вятского сельского поселения производит Администрация Вятского сельского поселения. Скважина, расположенная в д. Зимино снабжает водой население и общественные предприятия д. Зимино и д. Волчата. Хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром от 25 до100 мм общей протяженностью 3,7 км. Скважина находится на балансе Администрации Вятского сельского поселения.

В д. Ежово расположено 2 артезианские скважины, которые снабжают водой население и общественные предприятия деревни. Хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром от 25 до100 мм общей протяженностью 6,5 км. Скважины находятся на балансе Администрации Вятского сельского поселения.

Система водоснабжения – централизованная насосная. Горячее водоснабжение отсутствует.

2) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время централизованная система водоснабжения Вятского сельского поселения охватывает 3 населенных пункта. Данные о конкретных неподключенных объектах к централизованной системе водоснабжения не предоставлены. В дальнейшем при наличии соответствующих данных, настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

3) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходам воды.

В Вятском сельском поселении источником водоснабжения является водозаборные скважины.

Зона водоснабжения

– д. Ежово.

–д. Зимино, д. Волчата.

Таблица 1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения ) | Наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения) | № скважин | Глубина скважины М | Марка насоса и эл.двиг. | Цель использования хоз.питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Дебет скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ежово | скважина | № 25638 | 82 | Насос: ЭВЦ-6-6,3-85 | Хозяйственно-питьевые нужды | 5,5 |
|  |  | скважина | №43945 | 78 | Насос: ЭВЦ-6-6,3-85 | Хозяйственно-питьевые нужды | 5,0 |
| 2 | д. Зимино | скважина | №43949 | 72 | Насос: ЭВЦ-6-6,3-85 | Хозяйственно-питьевые нужды | 5,0 |

4) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

д. Ежово

Источник водоснабжения – 2 водозаборные скважины, находится на балансе администрации поселения

Дебит скважины № 25638 132 м3/сут. Глубина – 82 м., скважины №43945 120 м3/сут. Глубина – 78 м.

д. Зимино

Источник водоснабжения – водозаборная скважина, находится на балансе администрации поселения

Дебит скважины № 43949 120 м3/сут. Глубина – 72 м.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Скважины в Вятском сельском поселении  не имеют системы водоподготовки. Качество питьевой воды соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Данные по химическому составу воды не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Насосная станция водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, в соответствии с установленными режимами работы.

На скважинах стоят артезианские погружные глубинные скважинные центробежные насосы, вода закачивается в водонапорную башню и затем самотеком поступает к потребителям.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 2. – Насосное оборудование

| Марка насоса | Кол-во | Напор, м | Подача, м3/ч | N, кВт | Частота вращения, об/мин. | Количество часов работы в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ- 6-6,3-85 | 3 | 85 | 6,3 | 2,8 | 3000 | 24 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Водопроводные сети находятся на балансе Администрации Вятского сельского поселения.

Таблица 3.

| Источник водоснабжения | Протяженность водопроводных сетей, км | Диаметр сетей, мм | Материал | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Зимино, д. Волчата |
| Водозаборная скважина | 3,7 | - | полиэтилен | подземный | 1987. | 75 |
| д. Ежово |
| Водозаборная скважина | 6,5 - общая, | 180,25,50 | Полиэтилен, металл | подземный | 1 очередь 1967г. 2 очередь 1970г. | 75 |

Из-за значительной изношенности водопроводных сетей качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Водоснабжение питьевой водой на территории д. Зимино и д. Волчата осуществляется путем поднятия воды из артезианской скважины, расположенной на территории д. Зимино. Далее вода из скважины, не проходя очистки (системы очистки воды нет), поступает в водонапорную башню, после чего распределяется по сетям водоснабжения  поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 3,7 км.

Водоснабжение питьевой водой на территории д. Ежово осуществляется путем поднятия воды из артезианской скважины, расположенной на территории д. Ежово. Далее вода из скважины, не проходя очистки (системы очистки воды нет), поступает в водонапорную башню, после чего распределяется по сетям водоснабжения  поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 6,5 км.

Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 47 лет.

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубопроводов является сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями, а также прогрессирующее старение действующих сетей. При общей динамики аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва трубопроводов являются:

- 60% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации;

- 25% - коррозионные процессы;

- 15% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства.

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый человеческий фактор.

Основными проблемами водоснабжения являются:

- значительный износ оборудования и высокий износ сетей водоснабжения;

- высокий уровень аварийности на водопроводных сетях;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Вятском сельском поселении отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Вятского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзло-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Источник водоснабжения, водопроводные сети, оборудования функциональных элементов системы водоснабжения находятся на балансе Администрации поселения. Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения является Администрация Вятского сельского поселения. Централизованное водоснабжение поселения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

## Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения , водоснабжения, водоотведения позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды  для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- модернизировать сети водопровода в Вятском сельском поселении;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

- исключить возможность срыва водоснабжения  в  населенных пунктах поселения из-за поломки оборудования;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 10 %), требуемое для перекачки;

2) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сети организации. Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики расхода воды.

## Раздел3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

1) Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 4. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | Ожидаемый 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды | тыс.м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м3/год | - | - | - | - |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Объем потерь | тыс.м3/год | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Уровень потерь к объему реализованной воды | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Объем реализации воды | тыс.м3/год | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 |

2) Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 5. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование населенного пункта | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| д.Ежово, д. Зимино | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 2,182 |

3) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 6 Структурный водный баланс реализации воды Вятского сельского поселения по группам потребителей

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемый 2023 год |
| Всего | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,182 |
| В т.ч. |  |  |  |  |
| население | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
| бюджетные организации | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |

4) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Таблица 7. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| Потребитель с разбивкой по всем населенным пунктам | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Среднесуточная норма л/сут на чел. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут.м³/сут | Годовоет.м³/год | Макс.сут.м³/сут | Макс.час.м³/час |
| д. Ежово | Хозпитьевые нужды | Чел. | 286 | 42 | 4,7 | 1,716 | 4,7 | 0,2 |
|  | Неучтенные потери | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Зимино | Хозпитьевые нужды | Чел. | 55 | 42 | 0,9 | 0,33 | 0,9 | 0,038 |
|  | Неучтенные потери | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

5) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды, и планов по установке приборов учета

Приборы учета ставят за свой счет абоненты.

Планируется установить в 2021 году всем абонентам новые приборы учета.

6) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление | (+) Резерв/ (-) Дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | Макс. м3/сут | Макс. тыс. м3/год | м3/сут | % | тыс. м3/год | % |
| д Ежово, д. Зимино | 372 | 135,78 | 5,98 | 2,182 | 366,02 | 98,0 | 133,6 | 98,4 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникает.

7) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды население и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 10. Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| Потребитель с разбивкой по всем населенным пунктам | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточная л/чел | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| д. Ежово | Хозпитьевые нужды | Чел. | 286 | 42 | 17,55 | 6,4 | 19,3 | 0,81 |
|  | Неучтенные потери | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д. Зимино | Хозпитьевые нужды | Чел. | 55 | 42 | 8,5 | 3,1 | 9,35 | 0,4 |
|  | Неучтенные потери | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

8) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Вятском сельском поселении отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

9) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Вятское СП | 5,98 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 5,98 | 2,182 |

10) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с разбивкой по технологическим зонам.

В Вятском сельском поселении основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов потреблении.

11) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентам.

Таблица 12. Таблица расходов воды по Вятскому сельскому поселению

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Население | 5,6 | 5,6 | 2,046 | 5,6 | 5,6 | 2,046 | 5,6 | 5,6 | 2,046 |
| Бюджетные организации | 0,37 | 0,37 | 0,136 | 0,37 | 0,37 | 0,136 | 0,37 | 0,37 | 0,136 |
| Итого | 5,98 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 5,98 | 2,182 |

12) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 13. Фактические и планируемые потери воды

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Подано воды в сеть | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 2,182 | 5,98 | 2,182 |
| Потери вода | 0,6 | 0,218 | 0,6 | 0,218 | 0,6 | 0,218 |
| Уровень потерь к объему реализованной воды | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

13) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 14 Общий баланс подачи и реализации воды.

| Целевое назначение водопотребления | Единицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2016 | 1-ая очередь 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
| Поднято воды и передано в сеть | тыс.м³/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Потери | тыс.м³/год | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Потери | % | 10 | 10 | 10 |
| Реализовано потребителю | тыс.м³/год | 2,182 | 2,182 | 2,182 |

Таблица 15 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

| Технологическая зона водоснабжения | Единицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2016 | 1-ая очередь 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
| Вятское СП | тыс.м³/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

Таблица 16 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

| Показатели | Единицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2016 | 1-ая очередь 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
| Объем реализации в т.ч. по потребителям | тыс.м³/год | 2,182 | 2,182 | 2,182 |
| населению, в т.ч. полив | тыс.м³/год | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
| бюджетным потребителям | тыс.м³/год | 0,136 | 0,136 | 0,136 |

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2013-2023 годы приведены в таблице.

Таблица 17.

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. Сооружений тыс.м³/год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2016 | 1-ая очередь 2017г. | Расчетный срок 2023г. |
|  |  | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит |
|  |  |  | тыс.м³/год | % |  | тыс.м³/год | % |  | тыс.м³/год | % |
| Поднято воды из скважины и подано в сеть | 135,75 | 2,182 | +133,6 | +98,4 | 2,182 | +133,6 | +98,4 | 2,182 | +133,6 | +98,4 |

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет более 90%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий

15) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется Администрацией Вятского сельского поселения на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Администрация предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

2015-2023 годы- модернизация водопроводных сетей Вятского сельского поселения.

2) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реализация схемы водоснабжения села предполагает замену аварийных, изношенных элементов системы водоснабжения. Также за счет установки поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления в жилом фонде, что приведет к частичному снижению водопотребления.

При разработке проектной документации характеристики сооружений требуют уточнения.

3) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Поскольку производительность объектов системы водоснабжения в целом соответствует потребностям поселения, не планируется выводить из эксплуатации какие либо действующие объекты

4) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена

5) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Предусмотрена установка расходомеров на всех внутридомовых вводах

6) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Водопровод в д. Зимино и д. Волчата проложен в подземном исполнении. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,7 км. Водопровод выполнен полиэтиленовыми, диаметром труб – 25-180 мм. . Водопроводная сеть проходит вдоль улиц, также установлены водопроводные колонки.

Водопровод в д. Ежово проложен в подземном исполнении. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,5 км. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц, также установлены водопроводные колонки.

7) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендаций нет.

8) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Нет данных.

9) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего размещения объектов централизованных систем и холодного водоснабжения указаны в приложении А.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

-Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет.

Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

-Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Данные об объектах перспективной застройки не предоставлены.

-Сокращение потерь воды при ее транспортировке

После проведения реконструкции сетей потери воды при ее транспортировке должны сократиться.

-Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ.

В целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, вода может проходить очистку бактерицидными лампами.

Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Вятское сельское поселение не расположено в зоне распространения вечномерзлых грунтов.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Сброс (утилизация) промывных вод не предусмотрена в связи с отсутствием КОС системы водоотведения.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и существующих объектах централизованной системы водоснабжения не предусмотрена.

## Раздел 6   «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Нет данных

2) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием финансирования.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

-средства бюджета области,

- средства бюджета поселения,

- внебюджетные источники,

- средства предприятия

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей на реализацию программы

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

1) Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

3) Показатели качества обслуживания абонентов

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включается в тарифы соответствующей организации.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

При проведении реконструкции существующих водоводов в точках подключения новых потребителей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

Производить ежегодно актуализацию схемы водоснабжения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.