АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.07.2020                                                                                                                    № 28

п. Лесные Поляны

Об актуализации схемы водоснабжения

муниципального образования

Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2021г.

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях актуализации системы водоснабжения п. Лесные Поляны администрация муниципального образования Леснополянское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения пос. Лесные Поляны Леснополянского сельского поселения на 2020-2021.г. согласно приложения.

2. Постановление администрации № 24 от 15.03.2019г .« Об актуализации схемы водоснабжения  муниципального образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2019 г.» признать утратившим силу .

2.Обнародовать данное решение на стенде «Леснополянская сельская Дума сообщает» и на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

4 .Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Леснополянского сельского поселения                                                 Н.В.Решетникова

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 31.05.2021  № 341

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

п.Лесные Поляны 2020г

Оглавление

Введение	4

Общие сведения о Леснополянском сельском поселении	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛЕСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	7

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	13

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	14

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	20

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»	22

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	23

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	23

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	25

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	26

Приложение А. Схема сетей водоснабжения п. Лесные Поляны.	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Леснополянского сельского поселения

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- Договор №

## Общие сведения о Леснополянском сельском поселении

Леснополянское сельское поселение — муниципальное образование в составе Омутнинского района Кировской области России.

ЦЕНТР— поселок Лесные Поляны

В поселение входят 5 населённых мест:

- поселок Лесные Поляны;

- будка 100 км- не жилой;

- посёлок Лупья;

- деревня Малофеевка- не жилой;

- посёлок Химик- не жилой.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛЕСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее  холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Обслуживание системы водоснабжения на территории Леснополянского сельского поселения производит предприятие МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» на основании договора аренды, заключенным с администрацией МО «Леснополянское сельское поселение».                                                                                                                                         В п. Лесные Поляны водоснабжение осуществляется от двух водозаборных скважин. Хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром от 32 до 100 мм общей протяженностью 7508 км, на территории села установлено 29 колонок.

Система водоснабжения – централизованная насосная.

2) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время централизованная система Леснополянского сельского поселения имеется в одном населенном пункте - п. Лесные Поляны.

| № п/п | Наименование улиц | Водопровод в доме | Уличная колонка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во объектов | Кол-во потребителей, чел. | Кол-во колонок, штук | Кол-во объектов | Кол-во потребителей, чел. |
| 1. | ул.Почтовая | 19 | 33 | 3 | 11 | 19 |
| 2. | ул.Свободы |  |  |  |  |  |
| 3. | ул.Советская | 18 | 41 |  | 3 | 14 |
| 4. | ул.Пионерская | 18 | 21 | 3 | 6 | 9 |
| 5. | ул.Лесная | 12 | 19 | 3 | 22 | 34 |
| 6. | ул.Кооперативная | 11 | 22 |  | 4 | 6 |
| 7. | ул.Комсомольская | 18 | 36 | 3 | 14 | 25 |
| 8. | ул.Школьная | 7 | 11 | 4 | 27 | 44 |
| 9. | ул.Мира | 15 | 20 | 1 | 5 | 11 |
| 10. | ул.Молодежная | 44 | 109 |  |  |  |
| 11. | ул.Восточная | 18 | 46 | 1 | 4 | 11 |
| 12. | ул.Строителей | 23 | 52 | 3 | 15 | 26 |
| 13. | ул.Победы | 29 | 51 | 5 | 34 | 65 |
| 14. | ул.Железнодорожная | 46 | 55 | 2 | 11 | 17 |
| 15. | От скважины №2 до ул. Молодежной |  |  |  |  |  |
| 16. | ул.Луговая | 1 | 4 | 1 | 11 | 20 |
| 17. | ул.Труда | 2 | 4 |  | 1 | 2 |

Централизованное водоснабжение отсутствует в будке 100 км, посёлке Лупья, деревне Малофеевка, посёлке Химик.

3) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  и нецентрализованных  систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации,  холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходам воды.

В поселке Лесные Поляны источником водоснабжения являются водозаборные скважины.

Зона водоснабжения – п.Лесные Поляны.

Таблица 1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных  систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения ) | Наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения) | № скважин | Глубина скважины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель использования хоз.питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Дебет скважины м3/сут | Факт. расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Лесные Поляны | Водозаборная скважина | - | 92 | ЭЦВ 6-6.5-105 | Хоз. питьевое | - |  |
|  |  | Водозаборная скважина | - | 92 | ЭЦВ 6-6.5-105 | Хоз. питьевое | - |  |

4) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Источник водоснабжения – две водозаборные скважины, оборудованные насосами ЭЦВ- 60-6,5-105 глубина скважин 92м, дебет – 156 м3/сут. Скважины находятся на балансе администрации.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Скважины в п. Лесные Поляны не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок. Лабораторные исследование воды:

| № п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Норматив СанПин 2.1.1074-01 | Регистрационный номер скважины / Результат исследования по каждой скважине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 71880 | 54989 |  |  |  |  |
| 1 | щелочность общ. | ммоль/дм3 | не норми-руется | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |
|  | водородный показатель | ед. рН | от 6 до 9 | 9,3 | 9,1 |  |  |  |  |
|  | окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | Менее 0,25 | Менее 0,25 |  |  |  |  |
|  | аммиак (по азоту) | мг/л | не более 2 | Менее 0,039 | Менее 0,039 |  |  |  |  |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | не более 3,3 | 0,061 | Менее 0,02 |  |  |  |  |
|  | нитраты -ион | мг/дм3 | не более 45 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |
|  | жесткость общ. | ºЖ | не более 7 | 0,18 | 0,12 |  |  |  |  |
|  | кальций | мг/дм3 | не норми-руется | 1,2 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | запах при 20ºС | баллы | не более 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |  |  |  |
|  | цветность | град. | не более 20 | Меньше 1 | Менее 1,0 |  |  |  |  |
|  | Привкус при 20ºС | баллы | не более 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | гидрокарбонаты | мг/л | не норми-руется | 259,3 | 259,3 |  |  |  |  |
|  | Аммония-ион | мг/дм3 | не норми-руется | Менее 0,05 | Менее 0,005 |  |  |  |  |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | не более 500 | 2,2 | 2,0 |  |  |  |  |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | не более 350 | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | бор | мг/л | не более 0,5 | 0,068 | 0,29 |  |  |  |  |
|  | фториды | мг/л | не более 1,5 | 0,23 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Формальдегид, мг/дм3 | мг/л | не более 0,05 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |  |  |  |  |
|  | Фенол, мг/дм3 | мг/л | не более 0,001 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |  |  |  |  |
|  | ПАВ анионактив | мг/л | не более 0,5 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |  |  |  |  |
|  | нефтепродукты | мг/л | не более 0,1 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |  |  |  |  |
|  | Щелочность свободная | Моль/дм3 | не норми-руется | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |
|  | марганец | мг/л | не более 0,1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |  |  |  |  |
|  | медь | мг/дм3 | не более 1 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |  |  |  |  |
|  | алюминий | мг/дм3 | не более 0,5 | Менее 0,04 | Менее 0,04 |  |  |  |  |
|  | запах при 60ºС | баллы | не более 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | не более 3,5 | 0,19 | 0,172 |  |  |  |  |
|  | сухой остаток | мг/дм3 | не более 1000 | 268 | 298 |  |  |  |  |
|  | железо | мг/л | не более 0,3 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |  |  |  |  |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Насосная станция водопровода обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, в соответствии с установленными режимами работы.

На скважинах стоят артезианские погружные глубинные скважинные центробежные насосы, вода закачивается в водонапорную башню и затем самотеком поступает к потребителям.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 3. – Насосное оборудование

| Марка насоса | Кол-во | Напор, м | Подача, м3/ч | N, кВт | Частота вращения, об/мин. | Количество часов работы в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-6.5-105 | 2 | 105 | 6,5 | 4 | 3000 | 24 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Водопроводные сети находятся на балансе Администрации Леснополянского сельского поселения.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр сетей, мм | Длина, м | Материал | Примечание | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Почтовая | 50 32 | 290 410 150 | Сталь металлопластик | До ул.Луговая. от Почтовой32, до Почтовой,42 | 80 |
| 2 | ул.Свободы | 57 | 190 | сталь |  | 80 |
| 3 | ул.Советская | 50 100 | 150 310 | сталь | До библиотеки До ул. Восточная | 80 |
| 4 | ул.Пионерская | 57 | 390 300 | Сталь, металлопластик | От больницы до Пионерская,29 | 80 |
| 5 | ул.Лесная | 32 57 | 200 130 50 | Сталь, металлопластик | От ул.Пионерская до ул.Лесная,44 | 80 |
| 6 | ул.Кооперативная | 100 | 270 | сталь |  | 80 |
| 7 | ул.Комсомольская | 57 100 | 200 270 | сталь |  | 80 |
| 8 | ул.Школьная | 32 100 | 540 122 | сталь |  | 80 |
| 9 | ул.Мира | 32 | 290 | сталь |  | 80 |
| 10 | ул.Молодежная | 100 | 460 50 | сталь | Протянуто минуя башню | 80 |
| 11 | ул.Восточная | 32 | 360 | сталь |  | 80 |
| 12 | ул.Строителей | 100 | 460 | сталь |  | 80 |
| 13 | ул.Победы | 100 | 1130 | сталь, пластик |  | 80 |
| 14 | ул.Железнодорожная | 57 100 | 146 110 | сталь | От 18-ти кв.дома до ул. Молодежной | 80 |
| 15 | От скважины №2 до ул. Молодежной | 57 | 280 | сталь |  | 80 |
| 16 | ул.Луговая |  |  | сталь |  | 80 |
| 17 | ул.Труда | 32 | 250 | пластик | От ул. Почтовая до ул. Кооперативная | 80 |
|  | Итого |  | 7 508м Из них магистраль 6 758м |  |  |  |

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и прочих предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубопроводов является сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями, а также прогрессирующее старение действующих сетей. При общей динамики аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва трубопроводов являются:

- 60% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации;

- 25% - коррозионные процессы;

- 15% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства.

Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причинам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый человеческий фактор.

Основные проблемы и трудности в эксплуатации систем водоснабжения поселка Лесные Поляны:

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Леснополянском сельском поселении отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Леснополянского сельского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзло-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Источник водоснабжения, водопроводные сети, оборудования функциональных элементов системы водоснабжения находятся на балансе администрации.

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения является администрация на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

## Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения  с учетом возрастающего количества потребляемой воды  для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- модернизировать сети водопровода в Леснополянском сельском поселении;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

- исключить возможность срыва водоснабжения  в  населенных пунктах поселения из-за поломки оборудования;

- снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 10 %), требуемое для перекачки;

2) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сети организации. Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики расхода воды.

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения , питьевой  воды»

1) Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 5. Производственные показатели по водоснабжению.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | п. Лесные Поляны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2019г. |
| 1 | Поднято воды: | тыс. м3 | 15,371 |
| 2 | Подано в сеть | тыс. м3 | 15,371 |
| 3 | Собственные нужды | тыс.м3 | 0,0 |
| 4 | Отпущено всем потребителям, всего: | тыс.м3 | 13,405 |
| 5 | Утечка и неучтенные расходы | тыс.м3 | 1,966 |
| 6 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 12,8 |
| 7 | Уровень потерь к объёму реализованной воды | % | 14,7 |

2) Территориальный водный баланс подачи питьевой  воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 6. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| Наименование населенного пункта | 2017г | 2018 год | 2019 год | Ожидаемый 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| п. Лесные Поляны | 37,9 | 12,390 | 64,6 | 13,405 | 64,6 | 13,405 | 64,6 | 13,405 |

3) Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 7. Структурный водный баланс реализации воды п. Лесные Поляны по группам потребителей

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Ожидаемый 2020 год |
| Всего | 12,390 | 13,405 | 13,405 | 13,405 |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе потребителям: | 12,390 | 13,405 | 13,405 | 13,405 |
| население | 11,844 | 12,799 | 12,799 | 12,799 |
| бюджетные организации | 0,450 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| прочие | 0,096 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |

4) Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Таблица 9. Сведения о фактическом потреблении населением  питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг:

| Потребитель с разбивкой по всем населенным пунктам | Наименование расхода | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Норма куб.м. в месяц на 1 чел.. | Водопотребление 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут.м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут.м³/сут |
| п. Лесные Поляны | Хозпитьевые нужды | Чел. | 1349 | 1,2 | 36,7 | 13,405 | 64,6 |

5) Описание существующей системы коммерческого учета  питьевой воды, и планов по установке приборов учета

Данные о коммерческом учете питьевой воды.                                                                  В п.Лесные Поляны установлено 160 приборов учета: МКД-13шт, частный сектор – 132шт, бюджетные организации - 4шт, прочие организации – 11шт. Продолжается работа по установке приборов учета в частном секторе жилого фонда.

6) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 10.

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление | (+) Резерв/(-) Дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год | Макс. м3/сут | Макс. тыс. м3/год | м3/сут | % | тыс. м3/год | % |
| п. Лесные Поляны | 312 | 113,88 | 60,2 | 12,390 | 251,80 | 80,71 | 101,49 | 89,12 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникает.

7) Прогнозные балансы потребления, питьевой, воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основе расхода  питьевой  воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды население и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 11. Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспективой 10 лет)  питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

| Наименование расхода | год | Единица измер. | Кол-во | Норма куб.м. в месяц на 1 чел.. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3/сут | Годовое т.м3/год | Макс. Сут. м3/сут |
| п. Лесные Поляны |
| Хозпитьевые нужды |  | Чел. |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | 665 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 37,66 | 13,746 | 48,68 |
|  | 2017 |  | 737 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 33,95 | 12,390 | 37,97 |
|  | 2018 |  | 737 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 36,73 | 13,405 | 37,97 |
|  | 2019 |  | 740 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 36,84 | 13,448 | 37,98 |
|  | 2020 |  | 743 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 36,96 | 13,491 | 37,99 |
|  | 2021 |  | 746 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 37,08 | 13,534 | 38,0 |
|  | 2022 |  | 750 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 37,2 | 13,577 | 38,05 |
|  | 2023 |  | 755 | Колонки 0,91 вода дома 1,2 | 37,31 | 13,620 | 38,1 |

8) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованное горячее водоснабжение в Леснополянском сельском поселении отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

9) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении  питьевой,  воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 12.

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2020г | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| п. Лесные Поляны | 36,84 | 37,98 | 13,448 | 36,96 | 37,99 | 13,491 | 37,31 | 38,1 | 13,620 |

10) Описание территориальной структуры потребления  питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с разбивкой по технологическим зонам.

В п. Лесные Поляны основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета, при отсутствии приборов на основании нормативов потреблении.

11) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов  питьевой воды абонентам.

Таблица 13. Таблица расходов воды по п. Лесные Поляны

| Потребитель | Периоды |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2020 | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Макс.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Население | 35,18 | 36,08 | 12,842 | 35,3 | 36,09 | 12,885 | 32,5 | 36,2 | 13,014 |
| Бюджетные организации | 1,45 | 1,6 | 0,529 | 1,45 | 1,6 | 0,529 | 1,23 | 1,6 | 0,529 |
| Прочие | 0,21 | 0,3 | 0,077 | 0,21 | 0,3 | 0,077 | 0,21 | 0,3 | 0,077 |
| Итого | 36,84 | 37,98 | 13,448 | 36,96 | 37,99 | 13,491 | 37,31 | 38,1 | 13,620 |

12) Сведения о фактических и планируемых потерях  питьевой  воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 14. Фактические и планируемые потери воды

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
|  | Фактические 2019г | 1-ая очередь 2020г. | Расчетный срок 2023г. |
|  | Сред.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Сред.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| Подано воды в сеть | 42,11 | 15,371 | 42,23 | 15,414 | 42,35 | 15,457 |
| Потери вода | 5,39 1,966 5,39 1,966 5,03 1,837 |
| Уровень потерь к объему поданной воды в сеть % | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

13) Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации  питьевой воды, территориальный – балан, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов)

Таблица 15.Общий баланс подачи и реализации воды.

| Целевое назначение водопотребления | Еденицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2020г | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
| Поднято воды и передано в сеть | тыс.м³/год | 15,414 | 15,430 | 15,457 |
| Потери | тыс.м³/год | 1,966 1,939 1,837 |
| Потери | % | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Реализовано потребителю | тыс.м³/год | 13,448 | 13,491 | 13,620 |

Таблица 16. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

| Технологическая зона водоснабжения | Еденицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2020г | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
| п. Лесные Поляны | тыс.м³/год | 13,448 | 13,491 | 13,620 |

Таблица 17. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

| Показатели | Еденицы измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2020г | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
| Объем реализации в т.ч. по потребителям | тыс.м³/год | 13,448 | 13,491 | 13,620 |
| населению | тыс.м³/год | 12,842 | 12,885 | 13,014 |
| бюджетным потребителям | тыс.м³/год | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| Прочие потребители | тыс.м³/год | 0,077 | 0,077 | 0,077 |

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь  питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2020-2023 годы приведены в таблице.

Таблица 18.

| Целевое назначение водопотребления | Мощность существ. Сооружений тыс.м³/год | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый 2020г | 1-ая очередь 2021г. | Расчетный срок 2023г. |
|  |  | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит | тыс.м³/год | (+) Резерв/ (-) Дефицит |
|  |  |  | тыс.м³/год | % |  | тыс.м³/год | % |  | тыс.м³/год | % |
| Поднято воды из скважины и подано в сеть | 113,88 | 15,414 | 100,25 | 84,6 | 15,430 | 100,24 | 84,6 | 15,457 | 100,23 | 84,6 |
| Потери |  | 1,966 1,939 1,837 |
| Реализация потребителю |  | 13,448 | - | - | 13,491 | - | - | 13,620 | - | - |

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 84,6%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса объектов централизованного водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и других потребителей

15) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется предприятием МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» на основании договора аренды с администрацией МО «Леснополянское сельское поселение», которая наделена статусом гарантирующей организации.

МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

2020-2023 годы - модернизация водопроводных сетей в п. Лесные Поляны.

2) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

По данным администрации изношенность водопроводных сетей составляет 80% , доля аварийных и ветхих водопроводных сетей более 40 %.

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

3) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Поскольку производительность объектов системы водоснабжения в целом соответствует потребностям поселения, не планируется выводить из эксплуатации какие либо действующие объекты.

4) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

5) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий приборами учета воды составляет 60%

6) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Водопровод в п. Лесные Поляны проложен в подземном исполнении. Протяженность водопроводных сетей составляет 7,508 км, в т.ч. магистраль 6,758 км. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц, также установлены водопроводные колонки.

7) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендаций нет.

8) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения.

Нет данных.

9) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систе, холодного водоснабжения.

Карты существующего размещения объектов централизованных систем и холодного водоснабжения указаны в приложении А

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет.

Проводить мониторинг подземных вод, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Данные об объектах перспективной застройки не предоставлены.

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке

После реконструкции сетей водоснабжения п. Лесные Поляны потери воды при ее транспортировке должны сократиться.

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды,  требованиям законодательства РФ.

В целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, вода может проходить очистку бактерицидными лампами.

Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

- Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Леснополянское сельское поселение не расположено в зоне распространения вечномерзлых грунтов.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Сброс (утилизация) промывных вод не предусмотрена, в связи с отсутствием КОС системы водоотведения.

сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Таблица 19.

| Мероприятия | Протя- женность | 2019г | 2020г-2023г |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водопроводных сетей в п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской области | 5,9 км |  |  |

2) Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием финансирования.

Основными источниками финансирования являются:

-средства бюджета Кировской области,

- местного бюджетов,

-средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков — застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1) Показатели качества соответственно  питьевой воды.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована.

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

3) Показатели качества обслуживания абонентов

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

5) Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

6) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные не предоставлены. В дальнейшем, при наличии соответствующих данных настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включается в тарифы соответствующей организации.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях

Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии

При проведении реконструкции существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей

Производить ежегодно актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.