Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

от 31.05.2022    № 379

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения Омутнинского муниципального района Кировской области в Залазнинском, Леснополянском, Чёрнохолуницком и Шахровском сельских поселениях на 2023- 2025 годы

1.  Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения, муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2023 - 2025 годы.

Инвестиционная программа «МУП ЖКХ Омутнинского района» о развитии систем водоснабжения муниципального образования на 2023 - 2025 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования на основании следующих документов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 01.01.01 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 года N100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641-ФЗ «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Заказчик: Администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Разработчик технического задания: Администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Разработчик инвестиционной программы: МУП ЖКХ Омутнинского района.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения за счёт мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения Залазнинского, Леснополянского, Чёрнохолуницкого и Шахровского сельских поселений.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

реализация требований энергетической эффективности;

повышение уровня энергосбережения более чем на 10%.

3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

согласование инвестиционной программы администрацией Омутнинского района;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения Залазнинском, Леснополянском, Чёрнохолуницком и Шахровском  сельских поселений Омутнинского района Кировской области

Залазнинское сельское поселение с. Залазна, п. Белорецк, д. Загарье,                     д. Шумайлово

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка системы очистки от бора с. Залазна, п. Белорецк, д. Загарье, д. Шумайлово. | МУП ЖКХ Омутнинского района | Январь-май 2023 | субъект |
| 2. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 2170 м. с. Залазна | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель- июнь 2023 | субъект |
| 3. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 550 м. п. Белорецк | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель- июнь 2023 | субъект |
| 4. | Установка системы очистки от фторидов д. Загарье, д. Шумайлово | МУП ЖКХ Омутнинского района | июнь –июль 2023 | субъект |
| 5. | Установка системы очистки от рН в д. Загарье и д. Шумайлово | МУП ЖКХ Омутнинского района | июнь – июль 2023 | субъект |

Чёрнохолуницкое сельское поселение п. Чёрная Холуница

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка системы очистки от бора | МУП ЖКХ Омутнинского района | Январь-март 2024 | субъект |
| 2. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 1650м. | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель- сентябрь 2024 | субъект |
| 3. | Возведение распределительных колодцев с запорной арматурой 4 шт. | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель- сентябрь 2024 | субъект |
| 4. | Установка системы очистки от фторидов | МУП ЖКХ Омутнинского района | Октябрь- ноябрь 2024 | субъект |
| 5. | Установка системы очистки от рН | МУП ЖКХ Омутнинского района | Ноябрь 2024 | субъект |

Шахровское сельское поселение п. Шахровка, п. Струговский, д. М. Малагово

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка системы очистки от бора п. Шахровка | МУП ЖКХ Омутнинского района | Январь-март 2025 | субъект |
| 2. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 200м. п. Струговский | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель - сентябрь 2025 | субъект |
| 3. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 15м д. Малое Малагово | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель - сентябрь 2025 | субъект |
| 4. | Установка системы очистки от фторидов п. Шахровка | МУП ЖКХ Омутнинского района | Октябрь - ноябрь 2025 | субъект |
| 5. | Установка системы очистки от рН п. Шахровка | МУП ЖКХ Омутнинского района | Ноябрь- декабрь 2025 | субъект |
| 6. | Замена ёмкости водонапорной башни п. Шахровка 8 м3 | МУП ЖКХ Омутнинского района | Ноябрь- декабрь 2025 | субъект |

Леснополянское сельское поселение п. Лесные Поляны

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка нового водопровода протяжённостью 1283м. | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель - сентябрь 2023 | субъект |
| 2. | Возведение распределительных колодцев с запорной арматурой 4 шт. | МУП ЖКХ Омутнинского района | Апрель- сентябрь 2023 | субъект |
| 3. | Установка системы очистки от рН | МУП ЖКХ Омутнинского района | Ноябрь- декабрь 2023 | субъект |

Целевые показатели:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса.

5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

5.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

5.2. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

5.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

5.4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального района за счет снижений аварий.

5.5. Снижение энергозатрат.

5.6 Улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

6. Структура инвестиционной программы

6.1. Инвестиционная программа должна содержать:

6.1.1. паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

согласование инвестиционной программы администрацией Омутнинского района ;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

6.1.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

6.1.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения;

6.1.4. мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и  их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

6.1.5. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения  в эксплуатацию;

6.1.6. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

6.1.7. план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

6.1.8. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы

6.1.9. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

6.1.10. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения  на период реализации инвестиционной программы;

6.2. планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

6.2.1. объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

6.2.2. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

7. Сроки разработки, рассмотрения, согласования

и утверждения проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 2 месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.

Администрация Омутнинский муниципальный район Кировской области в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 года N100  «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация Омутнинский муниципальный район Кировской области в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 – ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы «МУП ЖКХ Омутнинского района» в Администрации Омутнинский муниципальный район Кировской области, расчет необходимых финансовых потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения осуществляется в течение 30 дней с момента представления.

8. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется для согласования в администрацию Омутнинский муниципальный район Кировской области  МУП ЖКХ Омутнинского района на бумажном носителе в 4экз. и на электронном носителе.

_____________________